# Resource Worksheet

Table 2.0  System Resource Map

|  | ATmega328P | Arduino | Motor Shield | Motor Shield DIR (SPI Interface) | Motor Shield PWM (H-Bridge) | Rover |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD0 (RXD) | J1-1 Digital Pin 0 |  |  |  |  |
| 2 | PD1 (TXD) | J1-2 Digital Pin 1 |  |  |  |  |
| 3 | PD2 (INT0) | J1-3 Digital Pin 2 | JP3 Pin 1 |  |  |  |
| 4 | PD3 (INT1, OC2B) | J1-4 Digital Pin 3 | PWM2B |  | IC1 Pin 9 (3-4EN) |  |
| 5 | PD4 (T0) | J1-5 Digital Pin 4 | DIR_CLK | IC3 Pin 11 (SCK) |  |  |
| 6 | PD5 (T1, OC0B) | J1-6 Digital Pin 5 | PWM0B |  | IC2 Pin 1 (1-2)EN |  |
| 7 | PD6 (OC0A, AIN0) | J1-7 Digital Pin 6 | PWM0A |  | IC2 Pin 9 (3-4EN) |  |
| 8 | PD7 (AIN1) | J1-8 Digital Pin 7 | DIR_EN | IC3 Pin 13 (G) |  |  |
| 9 | PC0 (ADC0) | J2-1 Analog Pin 0 | JP5-1 |  |  |  |
| 10 | PC1 (ADC1) | J2-2 Analog Pin 1 | JP5-2 |  |  |  |
| 11 | PC2 (ADC2) | J2-3 Analog Pin 2 | JP5-3 |  |  |  |
| 12 | PC3 (ADC 3) | J2-4 Analog Pin 3 | JP5-4 |  |  |  |
| 13 | PC4 (ADC 4, SDA) | J2-5 Analog Pin 4 | JP5-5 |  |  |  |
| 14 | PC5 (ADC 5, SCL) | J2-6 Analog Pin 5 | JP5-6 |  |  |  |
| 15 | PB0 (ICP1) | J3-1 Digital Pin 8 | DIR_SER | IC3 Pin 14 (SER) |  |  |
| 16 | PB1 (OC1A) | J3-2 Digital Pin 9 | PWM1A |  |  |  |
| 17 | PB2 (SS, OC1A) | J3-3 Digital Pin 10 | PWM1B |  |  |  |
| 18 | PB3 (MOSI, OC2A) | J3-4 Digital Pin 11 | PWM2A |  | IC1 Pin 1 (1-2EN) |  |
| 19 | PB4 (MISO) | J3-5 Digital Pin 12 | DIR _Latch | IC3 Pin 12 (RCK) |  |  |
| 20 | PB5 (SCK) | J3-6 Digital Pin 13 |  |  |  |  |
| 21 | GND | J3-7 GND | GND |  |  |  |
| 22 | AREF | J3-8 AREF |  |  |  |  |
| 23 |  |  | X1-P1 (M1) |  |  |  |
| 24 |  |  | X1-P2 (M1) |  |  |  |
| 25 |  |  | X1-P3 (GND) |  |  |  |
| 26 |  |  | X1-P4 (M2) |  |  |  |
| 27 |  |  | X1-P5 (M2) |  |  |  |
| 28 |  |  | X2-P1 (M4) |  |  |  |
| 29 |  |  | X2-P2 (M4) |  |  |  |
| 30 |  |  | X2-P3 (GND) |  |  |  |
| 31 |  |  | X2-P4 (M3) |  |  |  |
| 32 |  |  | X2-P5 (M3) |  |  |  |